Инструкции за Инсталация

Свалете приложението YCC 365 plus  от Google Play за Android или Apple Store за Iphone.

Направете си регистрация в приложението (това е необходимо само веднъж) За да направите регистрацията е необходимо следното:

Натиснете Sign Up

Въведете Email адрес и създайте нова Ваша парола за бъдещ вход в профила. Паролата трябва да съдържа поне една голяма буква, малки букви и цифри. Общо символите трябва да са над 6.

След успешна регистрация, ще получите имейл с линк за потвърждение на Вашата регистрация, като трябва да последвате линка, за да я завършите успешно.

Върнете се в приложението и влезте в профила си, като използвате Email адреса и Паролата, с която се регистрирахте.

Натиснете бутона за рестарт на камерата за около 5 секунди, докато не чуете сигнала. За целта използвайте иглата в комплекта. Бутона е в горната част на камерата, точно до слота за SD картата. След рестарт, камерата ще се завърти.

След като сте в приложението и сте влезли в профила си, добавете камерата по следния начин:

Изберете + в горния десен ъгъл.

Изберете първата опция “Intelligent camera”

Включете WiFi на Вашето смарт устройство.

Изберете първата опция: Device adding by scanning the code.

Поставете отметката: if you have finished the above steps, click Connect to the Network.

След това продължете, като натиснете бутона: Connect to the Network

Въведете паролата за WiFi мрежата, която ще използвате. Името на мрежата следва да се визуализира автоматично.

Насочете екрана на смарт устройството си към окото на камерата, за да може RobiCam да прочете QR кода от екрана Ви.

Разтоянието трябва да бъде около 10 – 20 см. След като чуете сигнала, това означава че камерата е прочела QR кода. След това натиснете бутона: I heart the “beep” voice.

Изчакайте 30 – 60 секунди, време, в което приложението се свързва с RobiCam.

!Свързването е готово щом чуете камерата “Internet connected. Welcome to use cloud camera”

Натиснете Finish или се върнете назад.

! Камерата е успешно добавена. Ако вече виждате на екрана на своето смарт устройство изображение уловено от камерата.

За да преминете към функциите на RobiCam, е необходимо да натиснете върху прозореца с изображението.

Функции на RobiCam

С плъзгане на пръст върху изображението, можете да движите камерата във всички посоки.

Бутон “Hold to talk” се използва за предаване на звук от смартфона към камерата.

Кръстосани стрелки: чрез тях можете да завъртате камерата, там ще намерите и опцията Favorite PTZ (която дава възможност сами да запаметите положенията на камерата, които в бъдеще да включвате).

Настройки на RobiCam

Device is on – можете да изключвате камерата през приложението.

Device off at – можете да зададете график, кога да се включва и изключва камерата.

Cloud Service – Разработчиците на приложението предлагат 3 дни безплатно Cloud пространство, където можете да запазвате видео от камерата. При изтичане на този период, съветваме да поставите SD карта, която да съхранява записите. В случай, че не поставите такава, ще можете да ползвате камерата, но само в реално време, без опция за запис (ще виждате само изображението в момента, но няма да може да връщате записа назад).

Inteligent Tracking – При тази опция, камерата автоматично следи движещите се обекти. Функцията е включена по подразбиране и ако не е необходима можете да я изключите. Така ще гарантирате по – дълъг живот на камерата. Изключването става от настройки -> Smart Track или Inteligent Tracking.

За по – добра и бърза работа на камерата отидете в Настройки -> Device details -> Anti Flicker -> и сложете на 60Hz.

Важно: За да наблюдавате камерата от няколко устройства, не е необходима допълнителна регистрация. Достатъчно е да въведете имейл адреса и паролата на вече създадения профил, след като инсталирате приложението на допълнителното смарт устройство.