ИНСТРУКЦИИ   ЗА  EКСПЛОАТАЦИЯ  НА  ПИР  ДАТЧИК  Rf650    No. 010008

Представлява   част   от   охранителна   система,   открива      нарушител(и) в зоната на действие и подава  сигнал  към

управляващ блок. Леща  с  обхват 12 m  и  ъгъл  на  покриване 104( (от височина 1,5 до 3,1 m).

Моля, прочетете внимателно инструкциите за монтаж и експлоатация на датчика. Тяхното познаване и спазване ще Ви помогне

да избегнете, някои, често допускани грешки. Ползвайте оригиналното ръководство, в него се намират всички схеми и графики.

Номерата на точките в Българският текст отговарят на страниците от английското описание. Допълнителна информация може да

намерите на интернет страницата на производителя:   www.texe.com .

- ФИЗИЧЕСКИ  РАЗМЕРИ

L=63 mm x  H=90mm x D=40mm

- ТЕМПЕРАТУРНИ  ИЗИСКВАНИЯ

Работна температура:				-35(С(55(С

Съхранение:					-35(С(60(С

Тегло:					125 g

- ЗАЩИТА  ПРОТИВ  ФАЛШИВО  ЗАДЕЙСТВАНЕ

Устойчивост на RF смущения:			при 200V/m

при 900MHz

при 80MHZ(1GHz   65V/m

Устойчивост на електростатичени разряди:	без фалшиво задействане до 8kV

Устойчивост на бързо променящи се сигнали:	без фалшиво задействане до (4kV

Устойчивост на високоенергийни полета:		без фалшиво задействане до (2kV

Изработен в съответствие със следните стандарти:	ENV 50204: 1996

EN 61000-4-3: 1997

EN 61000-4-2: 1995

EN 61000-4-5: 1995

EN 61000-4-6: 1996

EN 50130-4: 1996

EN 55022

- ДЖЪМПЕРИ  И  КЛЕМИ

Джъмпер LED:		 		служи за вкл./изкл. на светодиода.

Джъмпер PULSE COUNT:			скорост на движние на нарушителя  0.3(3m/s (3 положения, по-висока

увствителност при по-ниска скорост).

ALRM:					аларемн контакт, 12V / 50mA, NC (нормално затворен).

12V и 0V:					захранване 12VDC

TAMPER:					контакт самоохрана 24V / 50mA

5-6.   ДИАГРАМИ  НА  ОХРАНЯВАНАТА  ЗОНА

7.     МОНТАЖ  НА  СТЕНА  И  ИЗБОР НА  ЧУВСТВИТЕЛНОСТ  НА  ДАТЧИКА

Чувствителността се задава от плъзгач с 4 положения

8-9.  ДИАГРАМИ  НА  ОБХВАТА  В  ЗАВИСИМОСТ  ОТ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА  ПРИ  МОНТАЖ  НА  2m

10-17. ПРАВИЛНИ  И  ГРЕШНИ  НАЧИНИ  НА  МОНТАЖ  И  ОПРОВОДЯВАНЕ

- Датчикът е предназначен за монтаж на закрито.

- Монтирайте датчиците, така че да няма припокриване на охраняваните зони. Това може да породи нежелана интерференция.

- Не прекарвайте кабелите на охранителната система паралелно и в близост до кабели от ел. мрежа, това може да стане причина

за фалшиви включвания в последствие.

- Монтирайте датчика, така че да не е изложен  на директна слънчева светлина. Не трява да се монтира в близост до осветителни

тела, отоплителни уреди и вентилационни шахти. Датчикът има схема за температурна компенсация, но поставянето му в близост

до подобни места може да стане причина за фалшиво задействане.

- Датчикът може да се задейства от движението на домашни лючбимци, кучета, котки и др.

# Text boxes

Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване.

Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит

за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. “Хан Аспарух" 1			тел.:  952-51-44

София, бул. “Прага" 22          	                                факс:  852-70-03

Пловдив, ул. “Самара" 20			тел.:  96-23-16

Варна, ул. “Поп Харитон" 10			тел.:  60-04-24

Русе, бул. “Съединение" 37			тел.:  83-60-75

Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 11		тел.:  62-45-52

Плевен, ул. “Д. Константинов” 23 			тел.:  82-28-22